ПРОЕКТ

Главный радиочастотный центр

Российской Федерации

(ГРЧЦ России)

Р Е Г Л А М Е Н Т

ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ  РАДИОСВЯЗИ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

Введён в действие .............................200__г.

Приказом ГРЧЦ России

от............................... №.........

Союз радиолюбителей России

Центральный радиоклуб РФ им.Э.Т.Кренкеля

Москва – 2002

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. “Регламент любительской радиосвязи Российской Федерации” (далее Регламент) регулирует порядок деятельности любительской и любительской спутниковой служб.

1.2. Положения данного Регламента обязательны для всех любительских радиостанций индивидуального и коллективного пользования, включая иностранные, размещённые постоянно или временно на территории Российской Федерации, в её воздушном и водном пространствах, на мобильных средствах, воздушных и водных судах.

1.3. Деятельность Службы любительской радиосвязи (любительской  службы)  и Службы любительской спутниковой связи (любительской спутниковой службы) регулируется Администрацией связи Российской Федерации.

- Изготовление (приобретение), ввоз (вывоз) на(с) территорию(и) Российской Федерации, установка и эксплуатация любительской радиостанции возможны только при наличии соответствующих разрешительных документов, выданных органами службы ГРЧЦ России.

1.5. Текст данного Регламента пересматривается в случае необходимости по инициативе ГРЧЦ России и Союза радиолюбителей России с учётом требований нормативно-технических документов, вышедших в свет после утверждения и опубликования данного Регламента.

2. ТЕРМИНЫ,  ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ.

2.1. Регламент радиосвязи (РР) - документ Международного Союза Электросвязи, содержащий технические и иные требования к радиостанциям различных служб, включая любительскую службу и любительскую спутниковую службу, распределение полос частот, начальных символов позывных сигналов и т.д.

2.2. Электросвязь - всякая передача, излучение или приём знаков, сигналов, письменного текста, изображений и звуков, или сообщений любого рода по проводной, радио, оптической или другим электромагнитным системам.

2.3. Радио - общий термин, применяемый при использовании радиоволн.

2.4. Радиоволны - электромагнитные волны, частоты которых произвольно ограничены частотами ниже 3000 ГГц, распространяющиеся в пространстве без искусственного волновода.

2.5. Радиосвязь - электросвязь, осуществляемая посредством радиоволн.

2.6. Служба радиосвязи - служба, включающая передачу, излучение и/или приём радиоволн, для определённых целей электросвязи.

2.7. Любительская служба (ЛС) - служба радиосвязи для целей самосовершенствования, взаимной связи и технических исследований, осуществляемая любителями, т. е. лицами, имеющими на это должное разрешение и занимающимися радиотехникой исключительно из личного интереса и без извлечения материальной выгоды.

2.8. Любительская спутниковая служба (ЛСС) - служба радиосвязи использующая космические станции, установленные на спутниках Земли, для тех же целей, что и любительская служба.

2.9. Радиолюбительская аварийная служба (РАС) – любительская служба обеспечения аварийной радиосвязи в чрезвычайных ситуациях.

2.10. Станция - один или несколько передатчиков или приёмников, или комбинация передатчиков и приёмников, включая вспомогательное оборудование и антенно-фидерные устройства, необходимые в определённом месте для осуществления службы радиосвязи.

Каждая станция классифицируется в соответствии со службой, в которой она действует постоянно или временно.

2.11. Любительская радиостанция (ЛРС) - станция любительской службы.

2.12. Администрация связи - любое правительственное учреждение или любая служба, ответственная за выполнение обязательств по конвенции Международного Союза Электросвязи.

2.13. Министерство связи - федеральный орган исполнительной власти, проводящий государственную политику и осуществляющий управление в области связи и информатизации (Постановление Правительства РФ от 14.07.97 № 882).

2.14. ГРКЧ России - Государственная комиссия по радиочастотам при Министерстве связи, является органом, осуществляющим на коллегиальной основе координацию работы в области распределения и использования радиочастотного спектра и обеспечения электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств.

2.15. Служба Государственного надзора за связью в Российской Федерации - представляет собой единую систему органов Министерства связи Российской Федерации.

Служба состоит из Главного управления государственного надзора за связью в Российской Федерации (ГРЧЦ России) и подотчётных ему региональных управлений и отделений.

2.16. Союз радиолюбителей России(СРР) – национальная радиолюбительская организация России, член Международного радиолюбительского союза(IARU).

Обьединяет региональные отделения радиолюбителей субъектов Российской Федерации.

2.17. Квалификационная техническая комиссия (КТК) - комиссия по определению квалификации радиолюбителей на знание основ электро - и радиотехники, техники безопасности и правил работы в эфире, а также технического состояния любительской приёмо-передающей аппаратуры.

Члены квалификационных технических комиссий могут осуществлять контроль за работой любительских радиостанций Российской Федерации в эфире.

2.18. Разрешение на право эксплуатации любительской радиостанции - документ, выдаваемый установленным порядком, как физическому так и юридическому лицу на  эксплуатацию любительской радиостанции.

2.19. Позывной сигнал - передаваемый сигнал, служащий для опознавания станций, излучающих сигналы. Позывной сигнал  присваивается данной любительской радиостанции, как комплексу технических средств, необходимых для осуществления радиосвязи.

2.20. Владелец любительской радиостанции – физическое или юридическое лицо, владеющее в установленном порядке радиолюбительской радиостанцией.

2.21. Оператор любительской радиостанции - радиолюбитель, осуществляющий эксплуатацию индивидуальной или коллективной любительской радиостанции.

2.22. Коротковолновик  - наблюдатель (SWL) - радиолюбитель, осуществляющий наблюдение за работой любительских радиостанций.

2.23. Всемирное координированное время (UTC) - эквивалентно среднему солнечному времени на начальном (нулевом) меридиане, ранее выражавшемуся как GMT.

UTC равно Московскому времени минус три часа или летнему Московскому времени минус четыре часа.

Любая дата, касающаяся радиосвязи, должна соответствовать Григорианскому календарю.

2.24. Телеграфия – вид электросвязи для передачи текстов с использованием сигнального кода.

2.25. Телефония - вид электросвязи, предназначенный для передачи речи или, в некоторых случаях, других звуков.

2.26. Телевидение - вид электросвязи, предназначенный для передачи изображений:

SSTV - передача неподвижных изображений (вид излучения J2F) с полосой 2,1 Кгц.,

ATV - передача подвижных изображений (вид излучения J2F) с максимальной полосой 11 КГц.

2.27. Телеуправление - использование электросвязи с целью передачи сигналов для начала, изменения или прекращения действия оборудования на некотором расстоянии.

2.28. Амплитудная модуляция (AM) - вид модуляции, при котором воздействие на колебания приводит к изменениям их амплитуды.

А3Е - двухполосная радиотелефония с амплитудной модуляцией  с необходимой полосой частот 6 Кгц(6К00А3Е).

2.29. Частотная модуляция (FM) - изменение частоты колебаний  генератора под действием модулирующего напряжения.

F3E - радиотелефония с частотной модуляцией с необходимой шириной полосы 6 Кгц (6К00F3E) на частотах ниже 30 МГц и 24 Кгц (24К00F3E) - на частотах выше 30 МГц.

2.30. Одна боковая полоса (SSB) - вид модуляции, при котором излучается только одна боковая полоса частот модулированного колебания.

J3E, R3E - радиотелефония с амплитудной модуляцией с ослаблением до определённых уровней несущей частоты и нерабочей боковой полосы  с необходимой шириной полосы 3 Кгц (3К00).

2.31. Передача данных (ПД) – вид электросвязи с множественным доступом к каналу связи на основе коммутаций частей информации определённой длины и структуры (коммутации пакетов), с установленным порядком (вид излучения  F1D, F2D, J2D) и с необходимой шириной полосы 200 Гц (200Н) или 1 Кгц (1К00).

2.32. Цифровые виды связи - цифровые методы связи, разрешённые в той полосе частот, где предусмотрен вид излучения F1B. К таким методам работы относятся  буквопечатание (телетайп, PSK, пакет - радио), передача данных, фототелеграф, дистанционное управление. Допустимые коды: МТК-2, АSC11, AMTOR, PACTOR, протокол AX 25, CLOVER и другие по согласованию с  ГРЧЦ РФ.

2.33. Буквопечатание (БП) - вид телеграфии с использованием сигнального кода и выдачей результата приёма в виде напечатанного текста (вид излучения F1B на частотах ниже 30 МГц, F1B, A2B - на частотах выше 30 МГц). Девиации частоты не должна превышать 900 Гц (900Н).

2.34. Класс излучения - совокупность характеристик излучения, обозначаемая установленными условными обозначениями, например, тип модуляции основной несущей, модулирующей сигнал, вид передаваемых сообщений, а также, при необходимости, любые дополнительные характеристики сигнала.

2.35. Внеполосное излучение - излучение на частоте или на частотах, непосредственно примыкающих к необходимой ширине полосы частот, которое является результатом процесса модуляции, но не исключает побочных излучений.

2.36. Побочное излучение - излучение на частоте или на частотах, расположенных за пределами необходимой ширины полосы частот, уровень которого может быть снижен без ущерба для соответствующей передачи сообщений. К побочным излучениями относятся гармонические излучения, паразитные излучения, продукты интермодуляции и частотного преобразования. Внеполосные излучения к побочным излучениям не относятся.

2.37. Нежелательные излучения - состоят из побочных и внеполосных излучений.

2.38. Присвоенная частота - средняя частота полосы частот, присвоенной станции.

2.39. Необходимая ширина полосы - ширина полосы частот, которая достаточна при данном классе излучения для обеспечения передачи сообщений с необходимой скоростью и качеством при определённых условиях.

2.40. Разрешённая полоса частот - полоса частот, в пределах которой разрешено излучение радиостанции;  ширина этой полосы частот равна необходимой полосе частот плюс двойное абсолютное значение допустимого отклонения частоты .

2.41. Помеха - действие одного (нескольких) излучения (излучений) или индукции  на приём в системе радиосвязи, что приводит к ухудшению качества, ошибкам или потере информации.

2.42. Первичная основа - распределение полосы частот для использования какой- либо службой радиосвязи с правом приоритетного использования и правом  требовать защиты от помех, которые создаются другими службами.

2.43. Вторичная основа - распределение полосы частот для использования какой- либо службой радиосвязи совместно с другими службами, при этом вторичные службы не должны создавать помех первичным службам и не имеют права  требовать зашиты от помех, которые создаются первичными службами.

2.44. Совместная основа - распределение полосы частот для использования какой- либо службой радиосвязи совместно с другими службами, при котором все  службы пользуются одинаковыми правами.

3. КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ  РАДИОСТАНЦИЙ.

Любительские радиостанции подразделяются:

3.1. По назначению, на:

- радиостанции для связи, в том числе спутниковой;

- ретрансляторы;

- радиомаяки;

- спортивные радиостанции;

- радиопередатчики для использования в соревнованиях по спортивной радиопеленгации и радиоориентированию;

- радиопередатчики для радиоуправления моделями.

3.2. По техническим характеристикам (выходная мощность, диапазон рабочих частот, класс излучения), на категории:

- первую;

- вторую;

- третью;

- четвёртую;

- техническую (для ретрансляторов, радиомаяков, спортивных радиостанций, радиопередатчиков для управления моделями и для использования в соревнованиях по спортивной радиопеленгации и радиоориентированию).

3.3. По принципу использования, на:

- индивидуальные, владельцами которых являются физические лица;

-  коллективные (клубные, семейные), владельцами которых являются юридические или физические лица (организации, учреждения, учебные заведения и учреждения культуры, коллективы граждан).

3.4. По месту расположения, на:

- стационарные, которые установлены и эксплуатируются по месту постоянного  проживания владельца или размещения коллективной любительской радиостанции;

- перемещаемые, которые временно перенесены и размещены стационарно или в полевых условиях;

- подвижные, которые размещены на подвижных наземных, плавающих или летающих объектах;

- носимые, которые постоянно (временно) находятся у владельца.

4. ДИАПАЗОНЫ  (ПОЛОСЫ) ЧАСТОТ,

МАКСИМАЛЬНЫЕ УРОВНИ ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ  И  КЛАССЫ

ИЗЛУЧЕНИЯ ПЕРЕДАТЧИКОВ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ РАДИОСТАНЦИЙ.

- Любительским радиостанциям Российской Федерации разрешается использовать для радиосвязи диапазоны (полосы) частот, указанные в Таблице 1.

Частоты ниже 30 МГц  (ДВ, СВ, КВ - диапазоны), выше 30 МГц (УКВ - диапазон).

Таблица 1

——————————————————————————————————

| Полосы частот Кгц | Мощность, Вт | Класс Излучения | Основа (приоритет) | Использование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | к а те г о р и я |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 135.7 - 137.8 | 100 | 50 | 30 | - | CW | вторичная | ЛС |
| 1810 - 1840 | 10 | - | - | - | CW | вторичная | ЛС |
| 1820 - 1840 | 10 | 5 | - | - | CW | вторичная | ЛС |
| 1830 - 1850 | 10 | 5 | 5 | - | CW | вторичная | ЛС |
| 1840 - 1900 | 10 | 5 | - | - | SSB, CW | вторичная | ЛС |
| 1850 -1900 | 10 | 5 | 5 | - | SSB, CW | вторичная | ЛС |
| 1900 - 2000 | 10 | 5 | 5 | - | AM, SSB. CW | вторичная | ЛС |
| 3500 - 3650 | 1000 | 100 | 30 | - | CW | первичная | ЛС |
| 3500 - 3580 | 1000 | 100 | 30 | - | CW | первичная | ЛС |
| 3580 - 3600 | 1000 | 100 | - | - | ЦС, CW | первичная | ЛС |
| 3600 - 3620 | 1000 | 100 | - | - | SSB, ЦС, CW | первичная | ЛС |
| 3620 - 3650 | 1000 | 100 | - | - | SSB, CW | первичная | ЛС |
| 3650 - 3700 | 1000 | 100 | 30 | - | CW | вторичная | ЛС |
| 3650 - 3700 3725 - 3735 | 1000 | 100 | - | - | SSB, CW SSTV | вторичная | ЛС |
| 3650 - 3800 | 1000 | - | - | - | SSB, CW | вторичная | ЛС |
| 7000 - 7100 | Может использоваться ЛС и ЛСС. Плотность потока мощности излучения космических станций ЛСС у поверхности Земли не должна превышать величины минус 110 дБВт/м2 |
| 7000 - 7035 | 1000 | 100 | - | - | CW | первичная | ЛС |
| 7035 - 7040 | 1000 | 100 | - | - | ЦС, CW | первичная | ЛС |
| 7040 - 7045 | 1000 | 100 | - | - | SSB, ЦС, CW | первичная | ЛС |
| 7035 - 7045 | 1000 | 100 | - | - | SSTV | первичная | ЛС |
| 7045 - 7100 | 1000 | 100 | - | - | SSB, CW | первичная | ЛС |
| 10100 - 10140 | 1000 | - | - | - | CW | вторичная | ЛС |
| 10140 – 10150 | 1000 | - | - | - | ЦС, CW | вторичная | ЛС |
| 14000 - 14250 | Может использоваться ЛС и ЛСС на первичной основе. Плотность потока мощности излучения космических станций ЛСС у поверхности Земли не должна превышать величины минус 110 дБВт/м2 |
| 14000 - 14070 | 1000 | 100 | - | - | CW | первичная | ЛС |
| 14070 -14100 | 1000 | 100 | - | - | ЦС, CW | первичная | ЛС |
| 14100 - 14112 | 1000 | 100 | - | - | ЦС, SSB, CW | первичная | ЛС |
| 14112 - 14350 | 1000 | 100 | - | - | SSB, CW | первичная | ЛС |
| 14230 | 1000 | 100 | - | - | SSTV, FAX | первичная | ЛС |
| 18068 - 18168 | Может использоваться ЛС и ЛСС на вторичной основе. Плотность потока мощности излучения космических станций ЛСС у поверхности Земли не должна превышать величины минус 110 дБВт/м2 |
| 18068 - 18100 | 1000 | 100 | - | - | CW | Вторичная | ЛС |
| 18100 - 18110 | 1000 | 100 | - | - | ЦС, CW | Вторичная | ЛС |

| 18110 - 18318 | 1000 | 100 | - | - | SSB, CW | Вторичная | ЛС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21000 - 21450 | Может использоваться ЛС и ЛСС. Плотность потока мощности излучения Космических станций ЛСС у поверхности Земли не должна превышать Величины минус 110 дБВт/м2 |
| 21000 - 21080 | 1000 | 100 | 30 | - | CW | первичная | ЛС |
| 21000 - 21450 | 1000 | 100 | 30 | - | CW | первичная | ЛС |
| 21080 - 21120 | 1000 | 100 | - | - | ЦС, CW | первичная | ЛС |
| 21120 - 21150 | 1000 | 100 | - | - | CW | первичная | ЛС |
| 21150 - 21450 | 1000 | 100 | - | - | SSB, CW | первичная | ЛС |
| 21340 | 1000 | - | - | - | SSTV | первичная | ЛС |
| 24890 - 24990 | Может использоваться ЛС и ЛСС на вторичной основе. Плотность потока мощности излучения космических станций ЛСС у поверхности Земли не должна превышать величины минус 110 дБВт/м2 |
| 24890 - 24920 | 1000 | 100 | - | - | CW | вторичная | ЛС |
| 24920 - 24930 | 1000 | 100 | - | - | ЦС, CW | вторичная | ЛС |
| 24930 - 25140 | 1000 | 100 | - | - | SSB, CW | вторичная | ЛС |
| 28000 - 29700 | Может использоваться ЛС и ЛСС на первичной основе. Плотность потока мощности излучения космических станций ЛСС у поверхности Земли не должна превышать величины минус 110 дБВт/м2 |
| 28000 - 28050 | 1000 | 100 | 30 | 10 | CW | Первичная | ЛС |
| 28050 - 28150 | 1000 | 100 | 30 | 10 | ЦС, CW | Первичная | ЛС |
| 28200 - 28700 | 1000 | 100 | 30 | 10 | SSB, CW | Первичная | ЛС |
| 28700 - 29200 | 1000 | 100 | 30 | 10 | SSB, AM, CW | Первичная | ЛС |
| 28680 | 1000 | 100 | - | 10 | SSTV | Первичная | ЛС |
| 29200 - 29300 | 1000 | 100 | 30 | 10 | FM, AM, SSB, CW | Первичная | ЛС |
| 29300 - 29520 | 1000 | 100 | - | 10 | SSB ( канал приёма сигналов с ИЗС ) | Первичная | ЛС |
| 29520 - 29700 | 1000 | 100 | - | 10 | FM, SSB | Первичная | ЛС |
| 144000 - 146000 | Может использоваться ЛС с мощностью передатчика до 5 Вт на вторичной основе. В отдельных случаях допускается использование передатчиков до 100 Вт при условии согласования мест размещения станций в установленном порядке (Приложение 9). |
| 144000 - 144150 | 5 | 5 | 5 | 5 | CW | вторичная | ЛС |
| 144150 - 144500 | 5 | 5 | 5 | 5 | SSB, CW | вторичная | ЛС |
| 144500 - 145800 144500 | 5 5 | 5 5 | 5 - | 5 - | FM SSTV | вторичная вторичная | ЛС ЛС |
| 145800 - 146000 | 5 | 5 | 5 | 5 | SSB, CW | вторичная | ЛС |
| 144625 - 144675 | 5 | 5 | 5 | 5 | ЦС | вторичная | ЛС |
| 430000 - 440000 | Может использоваться ЛС с мощностью передатчиков не более 5 Вт на Вторичной основе с учётом территориальных ограничений в полосе 430 - 433 МГц |
| 435000 - 438000 434000 - 440000 | Может использоваться на вторичной основе ЛСС . 5 5 - - ATV вторичная ЛС |
| 430000 - 432150 | 5 | 5 | 5 | 5 | CW | вторичная | ЛС |
| 432150 - 432500 | 5 | 5 | 5 | 5 | SSB, CW | вторичная | ЛС |
| 432500 - 435000 | 5 | 5 | 5 | 5 | FM | вторичная | ЛС |
| 438000 - 440000 | 5 | 5 | 5 | 5 | FM | вторичная | ЛС |
| 433625 - 433725 | 5 | 5 | 5 | 5 | ЦС | вторичная | ЛС |
| 438025 - 438175 | 5 | 5 | 5 | 5 | ЦС | вторичная | ЛС |
| 1260000 - 130000 | Может использоваться ЛС с мощностью передатчиков до 5 Вт на вторичной основе. В отдельных случаях ( для любительских ретрансляторов) допускается использование передатчиков с мощностью до 100 Вт при условии согласования мест размещения станций в установленном порядке |
| 1260000 - 1270000 | 5 | 5 | 5 | 5 | SSB, CW | вторичная | ЛС |
| 1270000 - 1296000 | 5 | 5 | 5 | 5 | FM | вторичная | ЛС |
| 1296000 - 1296150 | 5 | 5 | 5 | 5 | CW | вторичная | ЛС |
| 1296150 - 1297000 | 5 | 5 | 5 | 5 | SSB, CW | вторичная | ЛС |
| 1297000 - 1300000 | 5 | 5 | 5 | 5 | FM | вторичная | ЛС |
| 2400000 - 2450000 | Может использоваться ЛСС на вторичной основе |
| 5650000 - 5670000 | Может использоваться ЛСС с мощностью передатчика не более 5 Вт на вторичной основе |
| 10000000 – 10500000 | Может использоваться ЛС на вторичной основе |
| 24.00 - 24.05 ГГц | Может использоваться ЛС и ЛСС на вторичной основе |
| 24.05 - 24.25 ГГц | Может использоваться ЛС на вторичной основе |
| 47.00 - 47.20 ГГц | Может использоваться ЛС и ЛСС на первичной основе |
| 75.50 - 76.00 ГГц | Может использоваться ЛС и ЛСС на первичной основе |
| 76 - 81 ГГц | Может использоваться ЛС CW, ЦС на первичной основе |
| 119.98 - 120.0 ГГц | Может использоваться ЛС на вторичной основе |
| 142.00 - 144.0 ГГц | Может использоваться ЛС и ЛСС на вторичной основе |
| 144.00 - 149.0 ГГц | Может использоваться ЛС и ЛСС на вторичной основе |
| 241.00 - 248.0 ГГц | Может использоваться ЛС и ЛСС на вторичной основе |
| 248.00 - 250.0 ГГц | Может использоваться ЛС и ЛСС на первичной основе |

4.3. Частоты: 14230, 21340, 28680 КГц. являются вызывными в режиме SSTV. Дальнейшая радиосвязь в этом режиме может осуществляться на любой свободной частоте в телефонных участках соответствующих диапазонов.

4.4. Если для отдельных полос частот перечислено несколько разрешённых видов излучения, то вид, указанный первым, имеет приоритет. Слово “приоритет” понимается как не создание помех станциям, использующими вид излучения, указанный вторым или третьим.

4.5. При работе SSB в полосах частот ниже 10 МГц рекомендуется использовать нижнюю боковую полосу (LSB), а в полосах частот выше 10 МГц - верхнюю боковую полосу (USB).

4.6. Операторам ЛРС рекомендуется воздерживаться от проведения радиосвязей с местными радиостанциями в международных “DX” участках:  1830-1835 КГц, 1907-1913 кГц, 3500-3510 кГц, 3790-3800 кГц, 7000-7010 кГц, 7040-7045 кГц, 10100-10105 кГц, 14000-15025 кГц, 14190-14200 кГц, 18068-18073 кГц, 18140-18150 кГц, 21000-21025 кГц, 21290-21300 кГц, 24890-24895 кГц, 24940-24950 кГц, 28000-28025 кГц, 28490-28500 кГц и участках приёма информации с борта ИСЗ: 29300-29520 кГц. В международных и всероссийских соревнованиях по радиосвязи телефоном разрешается использование участка 1830-1840 кГц для работы в режиме SSB.

4.7. Радиосвязи с отражением от Луны проводятся в полосах: 144,000-144,010 МГц, 432,000-432,010 МГц, 1296,000-1296,110 МГц.

4.8. Для участия в международных соревнованиях по радиосвязи по ходатайству заявителя любительской радиостанции первой категории ГРЧЦ России может быть выдано разрешение на работу с выходной мощностью до 1000 Вт (на частотах до 30 МГц) и до 100 Вт (на частотах выше 30 МГц).

5.  ПОЛОСЫ  ЧАСТОТ,  МАКСИМАЛЬНЫЕ  УРОВНИ

ВЫХОДНОЙ  МОЩНОСТИ И  КЛАССЫ  ИЗЛУЧЕНИЯ  РЕТРАНСЛЯТОРОВ,

РАДИОМАЯКОВ  И  СПОРТИВНЫХ  ЛЮБИТЕЛЬСКИХ  РАДИОСТАНЦИЙ.

- Разрешённые полосы частот, максимальные уровни выходной мощности и классы

излучения ретрансляторов, радиомаяков и спортивных ЛРС приведены в Таблице 2.

Таблица 2

| Полосы частот, МГц | Выходная Мощность Вт | Класс Излучения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Р Е Т Р А Н С Л Я Т О Р Ы |
| 145,000 - 145,787, 5 ( R0 - R7 ) ( R0X - R7X ) | 100 | FM ( F3E ) | 1. Разнос между каналами “R” - 25 кГц 2. Разнос между каналами “RX” - 12,5 кГц 3. Выходная частота ретранслятора выше входной на 600 кГц 4. Входная частота канала R0 – 145,000 МГц 5. Входная частота канала R0X – 145,012,5 МГц 6. Канал 8 ( выходная частота 145,800 МГц) Исключён 7. Используется на вторичной основе |
| 4433025,0 - 434575,0 ( RU1 - RU15) | 5 | FM ( F3E) | 1. Разнос частот приёма и передачи 1600 кГц 2. Использование на вторичной основе |
| 1291000,0 – 1297475 (RM1 - RM19 ) | 100 | FM 9 F3E) | 1. Разнос частот приёма и передачи 6000 кГц 2. Использование на вторичной основе |
| Р А Д И О М А Я К И |
| 28,200 - 28,300 | 5 | CW |  |
| 144,400 - 144,490 | 5 | CW |  |
| 432,800 - 433,000 | 5 | CW |  |
| 1296,800 - 1297,000 | 5 | CW |  |
| 2320,800 - 2320,990 | 5 | CW |  |
| РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ ДЛЯ СПОРТИВНОЙ ПЕЛЕНГАЦИИ |
| 3,500 - 3,650 | 5 | CW |  |
| 3,600 - 3,650 | 5 | AM |  |
| 144,000 - 145,800 | 5 | CW |  |
| 144,500 - 146,000 | 5 | AM |  |
| РАДИОСТАНЦИИ ДЛЯ КОМПЛЕКСНЫХ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ |
| 1,830 –2000 | 5 | CW |  |
| 1,860 – 2000 | 5 | SSB |  |
| 3,500 - 3,650 | 5 | CW |  |
| 3,600 - 3,650 | 5 | SSB |  |
| РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ ДЛЯ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ МОДЕЛЯМИ |
| 28000 – 28200 144000 – 146000 | 1 |  | занимаемая полоса частот не более 25 кГц |
| 26957 – 27283 | 0,5 |  | занимаемая полоса частот не более 20 кГц |

- ТЕХНИЧЕСКИЕ  ТРЕБОВАНИЯ  К  ЛЮБИТЕЛЬСКИМ  РАДИОСТАНЦИЯМ.

6.1. В состав любительской радиостанции входит:

6.1.1. Передающая (приёмо-передающая), многодиапазонная приёмная радиоаппаратура промышленного и самостоятельного изготовления,  а также находящаяся в стадии разработки, модернизации(ремонта),  изготовления и настройки радиоаппаратура.

6.1.2. Антенные устройства с фидерными линиями (включая грозозащиту).

6.1.3. Вспомогательные устройства для контроля параметров радиопередающей аппаратуры (источники электропитания, приборы для измерений и настройки аппаратуры).

6.1.4. Инструмент и инвентарь.

6.1.5. Количество передающей (приёмо-передающей) и вспомогательной радиоаппаратуры у владельца любительской радиостанции не регламентируется. При совместном использовании индивидуальной ЛРС членами одной семьи передающая аппаратура должна обеспечивать возможность работы с уровнями выходной мощности в соответствии с требованиями разрешения каждого члена семьи.

6.1.6. В оснащение коротковолновика-наблюдателя и коллективного наблюдательского пункта может входить все перечисленное выше оборудование и радиоаппаратура, за исключением передающей и приемо-передающей.

6.2. Технические требования к передатчику любительской  радиостанции( в том числе к передатчикам для управления моделями):

6.2.1. Передатчик любительской радиостанции должен удовлетворять следующим требованиям, предъявляемым к стабильности частоты,  определяемой как абсолютный уход частоты в течении 15 минут с момента вхождения в связь:

- для радиостанций 1-й и 2-й категорий в диапазонах ниже 30 МГц - не более 300 Гц,  в УКВ-диапазонах - не более 1000 Гц.

- для радиостанции 3-й категории в диапазонах 1,8, 3,5 и 21 МГц - не более 500 Гц, в диапазоне 28 МГц - не более 2000 Гц, в УКВ-диапазонах - не более 10 кГц.

- для радиостанции 4-й категории- не более 500 Гц, в УКВ-диапазонах - не более  10 кГц.

6.2.2 Средняя мощность побочных излучений, создаваемых передатчиком ЛРС, должна быть для передатчика мощностью не более 5 Вт при работе в диапазонах ниже 30 МГц - на 30 дБ ниже мощности основного излучения.

6.2.3.  Для передатчиков большей мощности в диапазонах ниже 30 МГц - на 40 дБ  ниже  мощности основного излучения, но не более 50 мВт.

6.2.4 Для передатчика, работающего в УКВ-диапазонах 144, 430 и 1296 МГц – не более 25 мкВт. Регламентом не регламентируется.

6.2.5. Выходная мощность передатчиков ЛРС измеряется на согласованной активной нагрузке (эквиваленте антенны), в режиме непрерывного излучения поверенным измерителем мощности или напряжения (тока). В последнем случае мощность рассчитывается по формуле:

2

U  экв                                                        2

P вых = ————     ( Вт )       или        P вых =  I    экв   х  R  ( Вт )

R

где:     U экв - напряжение на активной нагрузке, В.

I экв - ток в активной нагрузке, А.

R      - величина сопротивления активной нагрузки, Ом

Допустимое превышение разрешенной мощности по диапазонам не более 20%.

7. РАЗМЕЩЕНИЕ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ  РАДИОСТАНЦИЙ И ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЯ.

7.1. Каждая ЛРС должна быть зарегистрирована в региональном управлении ГРЧЦ России, иметь разрешение на право эксплуатации ЛРС.

7.2. Любительская радиостанция может быть размещена:

7.2.1. По месту постоянного проживания или пребывания пользователя.

7.2.2. Временно перенесена и расположена стационарно или в полевых условиях.

7.2.3. На подвижных наземных, плавающих или летающих объектах (использование ЛРС может осуществляться только по разрешению владельца такого объекта).

7.2.4. Как носимая, которая постоянно(временно) находится у пользователя.

7.3. Во всех случаях владелец должен иметь при себе разрешение на эксплуатацию ЛРС или «Выписку из разрешения», выдаваемую установленным порядком.

7.4. Владелец индивидуальной ЛРС несёт ответственность за то, чтобы во время его отсутствия никто из посторонних лиц не смог привести её в действие. Запрещается установка стационарной индивидуальной ЛРС в общей комнате общежития и помещении общего пользования (коридоры, гостиные и так далее ).

7.5.  Владелец индивидуальной ЛРС имеет право разрешить использовать свою ЛРС  лицу, в том числе и иностранному, имеющему разрешение на эксплуатацию ЛРС любой категории.

7.6. Владелец ЛРС имеет право передать во временное пользование принадлежащую ему приёмо-передающую аппаратуру юридическому или физическому лицу, имеющему разрешение на эксплуатацию ЛРС.

7.7. Коллективные (клубные ) ЛРС должны устанавливаться в отдельных помещениях, в которых обеспечивается сохранность аппаратуры и исключается возможность доступа к ней посторонних лиц. Запрещается размещение стационарных коллективных ЛРС в проходных комнатах и коридорах.

7.8. Решением начальника коллективной ЛРС или его заместителей для самостоятельной работы на радиостанции могут быть допущены лица, имеющие разрешение на право эксплуатации ЛРС, имеющие категорию не ниже категории коллективной радиостанции.

Все остальные лица (владельцы индивидуальных радиостанций более низких категорий, радионаблюдатели, иностранные граждане, имеющие национальную лицензию на эксплуатацию ЛРС ), могут работать на коллективной радиостанции только в присутствии начальника или его заместителей.

7.9. Начальник коллективной радиостанции имеет право допустить для работы на радиостанции любое лицо, имеющее разрешение на эксплуатацию индивидуальной ЛРС любой категории, выданное органами службы ГРЧЦ России. Это лицо может работать своим позывным сигналом в диапазонах частот, разрешённых по его категории, либо позывным сигналом коллективной радиостанции по её категории.

8. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

8.1. Владельцы ЛРС обязаны неуклонно придерживаться правил техники безопасности (ТБ) и пожарной безопасности (ПБ), государственных санитарных норм и предупреждать случаи нарушения этих правил и норм другими лицами.

8.2. Владельцы индивидуальных, начальники коллективных ЛРС и их заместители несут ответственность за выполнение правил техники безопасности и пожарной безопасности в помещении ЛРС и в местах расположения их антенных сооружений.

- К настройке, регулировке и эксплуатации любительской радиостанции, а также к установке, настройке и ремонту антенных сооружений могут быть допущены только те радиолюбители, которые изучили правила техники безопасности и пожарной безопасности (Приложение 1), прошли собеседование или инструктаж (Приложение 2).

9.  РАЗРЕШЕНИЕ  НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ  РАДИОСТАНЦИИ.

9.1. Все любительские радиостанции индивидуального и коллективного пользования должны быть зарегистрированы в органах службы ГРЧЦ России и иметь разрешение на их эксплуатацию.

9.2. “Разрешение на эксплуатацию любительской радиостанции” (далее - Разрешение) действует на всей территории Российской Федерации и имеет  единую форму  (Приложение 9) независимо от классификации любительской радиостанции.

  - Разрешение на эксплуатацию любительской радиостанции (определённое сроком его действия)  дает ее владельцу право на изготовление, приобретение, установку, эксплуатацию, ремонт и модернизацию, продажу либо передачу в постоянное или временное пользование  лицам, имеющим на это соответствующее разрешение ГРЧЦ, стационарной, мобильной и носимой приемо-передающей любительской аппаратуры и использование радиочастот в соответствии с назначением и категорией радиостанции, занятие экспериментальной (исследовательской) деятельностью, а также установку наружных антенно-фидерных устройств ЛРС. В случае необходимости установка антенно-фидерных устройств на крышах зданий согласовывается с административными органами, в ведении которых находятся здания.

9.4. Срок действия Разрешения – 5 лет. По истечении этого срока действие Разрешения продлевается в установленном порядке.

Оплата ежегодного эксплуатационного сбора осуществляется владельцами ЛРС в региональные управления ГРЧЦ через региональные радиолюбительские организации в первом квартале текущего года. Ветераны Великой Отечественной войны,  инвалиды, пенсионеры и школьники  от уплаты сборов освобождаются.

При неуплате эксплуатационных сборов в течение двух лет подряд и отсутствии в территориальном управлении ГРЧЦ заявления о временном прекращении работы радиостанции, Разрешение на эксплуатацию любительской радиостанции может быть аннулировано либо его действие приостановлено.

9.5. При эксплуатации переносной или мобильной ЛРС ее владелец должен иметь при себе Разрешение или его копию (Приложение 9).

9.6. Право на получение Разрешения имеют:

- граждане Российской Федерации независимо от возраста, не ограниченные в гражданских правах в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- граждане других государств, имеющие соответствующий документ на право проживания на территории Российской Федерации;

- граждане других государств, пребывающие в Российской Федерации согласно въездной визе и имеющие документ национальной Администрации связи на эксплуатацию ЛРС.

9.7. Военнослужащие и лица гражданского персонала Вооружённых Сил Российской Федерации могут получить Разрешение в соответствии с действующей “Инструкцией о развитии радиолюбительства в Вооружённых Силах Российской Федерации ”.

9.8. Объединения радиолюбителей (клубы, кружки и др.) и владельцы индивидуальных любительских радиостанций могут получить разрешение на установку и эксплуатацию ретрансляторов и радиомаяков.

9.9. Моделисты-конструкторы могут получить разрешение на использование радиопередатчиков для радиоуправления моделями.

9.10.  По заявлению владельца индивидуальной или коллективной ЛРС для оформления разрешения на работу в радиолюбительском эфире  за пределами Российской Федерации ему  выдаётся дубликат Разрешения на эксплуатацию любительской радиостанции на английском языке.

9.11. При изменении фамилии, основного места расположения любительской радиостанции, либо утере Разрешения, владелец в десятидневный срок должен подать в региональное управление ГРЧЦ России заявление о выдаче нового Разрешения. По просьбе владельца в Разрешение может быть внесен адрес альтернативного места расположения радиостанции.

9.12. Вопросы выдачи разрешений на использование любительской радиостанции в режимах работы, не предусмотренных данным Регламентом, рассматриваются ГРЧЦ России в исключительных случаях по ходатайствам радиолюбительских организаций.

10. ПРАВИЛА ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ РАДИОСВЯЗИ.

10.1. Радиостанции любительской и любительской спутниковой служб Российской Федерации должны вести передачи только в полосах частот, классами излучения и уровнем выходной мощности в соответствии с полученными разрешениями на их эксплуатацию.

10.2.   Во время радиосвязи следует ограничиваться замечаниями личного характера, передача которых через службу общественной электросвязи, вследствие их небольшой важности, не оправдывается.

10.3.  Рабочие частоты следует выбирать таким образом, чтобы весь спектр излучаемого сигнала при любых изменениях частоты (в том числе из-за нестабильности частоты) находился в пределах любительских диапазонов и полос частот, отведённых для данного вида работы.

10.4. Рекомендуется использовать минимальную мощность передачи, необходимую для проведения желаемого вида радиосвязи.

10.5. При работе в полосах частот, используемых на вторичной основе, оператор любительской радиостанции не должен создавать помех работе радиостанциям первичной службы и обязан либо немедленно изменить рабочую частоту, либо прекратить работу на передачу в случае претензий на помехи.

10.6. В пределах выделенных диапазонов (полос) частот оператор может устанавливать радиосвязь только с любительскими радиостанциями.

Радиосвязь со служебными и другими не любительскими радиостанциями допускается только в случаях передачи ими сигналов бедствия (SOS, MAYDAY) на частотах любительских диапазонов.  О проведении такой связи владелец любительской радиостанции обязан немедленно оповестить региональное управление ГРЧЦ России.

10.7. При радиосвязи телефоном (SSB, AM, FM) рекомендуется передавать буквы позывного сигнала с помощью слов фонетического алфавита (Приложение 13) раздельно и чётко. При передаче позывных следует избегать применения сокращённых, уменьшительных и иных производных форм фонетического алфавита.

10.8. Язык, которым пользуются радиолюбители при проведении радиосвязи открытым текстом, выбирается ими без каких-либо ограничений.

10.9. При радиосвязи телеграфом (ТЛГ) операторы должны использовать только международный код (азбуку) Морзе (Приложение 10).

10.10. При проведении радиосвязи, обмен информацией может вестись открытым текстом с использованием выражений Q - кода и радиолюбительского кода (Приложения 3 и 7).

10.11. Операторы  любительских радиостанций обязаны называть позывной сигнал своей радиостанции в начале и при полном окончании каждого сеанса радиосвязи, а при длительных сеансах связи повторять свой позывной сигнал не реже одного раза в 5 минут.

Владельцы (операторы) радиостанций, участвующие в спортивном мероприятии, должны называть свой позывной сигнал так часто,  как этого требуют правила данного спортивного мероприятия, но не реже одного раза в 5 минут.

При изменении рабочей частоты оператор обязан назвать свой позывной сигнал перед изменением частоты и в начале работы на новой частоте.

Невыполнение этого требования, а также повторение своего позывного сигнала на одной и той же частоте с интервалом, превышающим 5 минут, квалифицируется как работа без позывного сигнала.

10.12. Разрешается проводить радиосвязь через базовые наземные ретрансляторы, бортовые ретрансляторы любительских ИСЗ, а также радиосвязь с роботами - ответчиками, имеющимися на борту таких ИСЗ.

10.13. Документация любительской радиостанции:

10.13.1 На каждой любительской радиостанции должны находятся следующие документы:

- разрешение на эксплуатацию любительской радиостанции;

- Регламент любительской радиосвязи Российской Федерации;

- аппаратный журнал.

10.13.2. Дополнительно на коллективной радиостанции должны находиться:

- журнал инструктажа по технике безопасности и противопожарной безопасности (Приложение 2);

- список операторов.

10.13.3. Аппаратный журнал ведётся в произвольной форме и обязательно должен содержать следующую информацию:

- позывной сигнал корреспондента;

- дату, время, диапазон, класс излучения проведённой радиосвязи;

- оценка сигнала RST или RS (переданного и принятого).

10.13.4. При ведении аппаратного журнала рекомендуется использовать Всемирное координированное время (UTC) и записывать позывные сигналы латинскими буквами.

10.13.5. Допускается ведение аппаратного журнала на магнитных носителях.

10.13.6. Срок хранения аппаратного журнала - не менее трёх лет.

10.13.7. При работе с переносной или мобильной любительской радиостанции ведение аппаратного журнала и наличие данного Регламента не обязательно.

10.13.8. Документом, подтверждающим проведение радиосвязи (наблюдения) с любительскими радиостанциями всех стран мира, является карточка-квитанция (QSL). В QSL приводится следующая информация:

- дата и время (UTC) проведения связи, позывной сигнал корреспондента, частота, вид излучения, оценка принятого сигнала .

Рекомендуемые размер QSL - карточки 90 х 140 мм и вес не более 3 грамм.

10.13.9. Оператор любительской радиостанции обязан отвечать на все пришедшие в его адрес QSL-карточки, либо предупреждать своего корреспондента, указав причину невозможности подтверждения радиосвязи QSL – карточкой.

11. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ

ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ РАДИОСВЯЗИ.

11.1. В случае, если владелец радиостанции случайно принял постороннюю корреспонденцию не радиолюбительского характера, он не должен ее воспроизводить, передавать третьему лицу или использовать для каких-либо целей.

11.2. Владельцу (оператору) любительской радиостанции запрещается:

11.2.1. Передача информации, содержащей государственную и служебную тайны.

11.2.2. Использование любительской радиостанции для передачи международных сообщений от(для) третьих лиц(кроме случаев, оговоренных в п. 21.5.).

- Использование международных сигналов бедствия SOS или MAYDAY (за исключением чрезвычайных ситуаций).

11.2.4. Проведение радиообмена при создании помех радиостанциям служб, использующим данный диапазон на более высокой основе.

11.2.5.  Обсуждение в эфире политики, религии, секса, коммерции, применение во время радиосвязи непристойных и оскорбительных выражений,  создание преднамеренных радиопомех.

11.2.6. Использование не радиолюбительских кодов и шифров.

11.2.7. Передача ложных или вводящих в заблуждение сообщений.

11.2.8.  Работа в эфире в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.

11.2.9. Работа не присвоенным позывным сигналом или без передачи позывного сигнала.

11.2.10.  Работа в диапазонах частот и классами излучений, не предусмотренными категорией радиостанции.

11.2.11. Работа в период приостановления действия Разрешения на эксплуатацию ЛРС.

11.2.12. Перестройка передатчика по диапазону в режиме излучения.

11.2.13. Использование передатчика с неудовлетворительным качеством телефонного сигнала и телеграфного сигнала с тоном хуже Т-6.

11.2.14. Эксплуатация радиостанции, не отвечающей техническим требованиям и правилам техники безопасности.

11.2.15.	Эксплуатация любительской радиостанции с превышением допустимого разрешенного максимального уровня выходной мощности передатчика.

11.2.16. Допуск к работе на радиостанции постороннего лица, не имеющего разрешения на работу в эфире.

11.2.17. Передача радиовещательных программ, звукового сопровождения телевизионных программ, музыкальных записей и всякого рода рекламы.

11.2.18. Получение материального вознаграждения в каком-либо виде за деятельность, связанную с эксплуатацией любительской радиостанции.

11.2.19.  Работа любительской радиостанции во время работы телевидения при наличии радиопомех от её передатчика работе исправных телевизионных приёмников промышленного изготовления, которые подключены к настроенным и согласованным внешним телевизионным антеннам промышленного изготовления. (Владелец любительской радиостанции должен проявлять инициативу в обнаружении и устранении помех).

- Во всех случаях владелец (оператор) любительской радиостанции должен следовать общепринятому радиолюбительскому этикету, проявлять в ходе радиосвязи взаимную вежливость, выдержку и такт.

12.  ПОРЯДОК  ПРИСВОЕНИЯ  ПОЗЫВНЫХ  СИГНАЛОВ ЛЮБИТЕЛЬСКИМ   РАДИОСТАНЦИЯМ.

12.1. Радиостанциям любительской и любительской спутниковой службам в Российской Федерации присваиваются позывные сигналы согласно требованиям Международного регламента радиосвязи.

12.2. Структура позывных сигналов, порядок присвоения и их выдача регламентируется “Инструкцией о порядке присвоения позывных сигналов любительским радиостанциям Российской Федерации” от 27.03.1996.

12.3. Администрации связи Российской Федерации для назначения позывных сигналов средствам радиосвязи любительской службы выделены блоки международных серий RAA - RZZ и UAA - UIZ  (Приложение 21).

12.4. Любительским радиостанциям Российской Федерации выделяются позывные сигналы для постоянного пользования - регулярные, а в отдельных случаях - специальные.

12.5. Владелец индивидуальной или коллективной любительской радиостанции в  Российской Федерации может иметь только один российский позывной сигнал на постоянной основе.

12.6. Форма любительского позывного сигнала, регулярного или специального, должна строго соответствовать положениям Регламента радиосвязи:

“Один знак и одна цифра или два знака и одна цифра, сопровождаемая группой не более, чем трёх знаков ”.

В качестве знаков используются буквы латинского алфавита:

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

12.7. Любительским радиостанциям индивидуального и коллективного пользования присваиваются шестисимвольные или пяти-, четырехсимвольные (только для индивидуальных радиостанций первой категории) позывные сигналы.

12.8. Формирование шестисимвольных регулярных позывных сигналов производится следующим образом:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Префикс | Суффикс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| БУКВА R или U | БУКВА | ЦИФРА | БУКВА | БУКВА | БУКВА |  |

аналогично формируются пятисимвольные:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Префикс | Суффикс |
| БУКВА R или U | БУКВА | ЦИФРА | БУКВА | БУКВА |

четырехсимвольные:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Префикс | Суффикс |
| БУКВА R или U | БУКВА | ЦИФРА | БУКВА |

Две первые буквы регулярных позывных сигналов, обозначающие государственную принадлежность России, выбираются из блоков:

RA, UA, RK, RN, RU, RV, RW, RX, RZ.

Блоки RB, RC, RE, RH, RI, RP, RQ, RR, RS, RY, UB, UC, UD, UF, UG, UH, UI находятся в резерве ГРЧЦ России.

12.9. Цифра и первая буква суффикса обозначают принадлежность к единице административно - территориального деления Российской Федерации (область, край, республика) и назначаются согласно Приложению 20.

12.10. Пятая и шестая буквы позывного сигнала назначаются, как правило,  в алфавитном порядке и в сочетании с первыми четырьмя символами являются принадлежностью конкретной любительской радиостанции.

12.11. Формирование позывных сигналов для коротковолновиков – наблюдателей производится следующим образом:

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Префикс |  | Суффикс |
| БУКВА R | ЦИФРА |  | БУКВА | ЦИФРА |

Например, R 3 A -1        (г. Москва)

- для коллективных наблюдательских пунктов:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Префикс | Суффикс |
| БУКВА R | ЦИФРА | БУКВА | БУКВА K | ЦИФРА |

Например, R 3 A - K -1      (г. Москва)

12.11.1. Первая буква позывного сигнала и цифра (префикс), обозначают государственную принадлежность и условный радиолюбительский район России.

12.11.2. Цифра префикса и первая буква суффикса обозначают принадлежность к единице административно - территориального деления Российской Федерации (область, край, республика) и назначаются согласно Приложению 20.

12.11.3. Третья буква позывного сигнала является принадлежностью коллективного наблюдательского пункта.

12.11.4. Цифра - порядковый номер, начиная с 1.

12.12. Если используются позывные сигналы для станций космической службы, то рекомендуется, чтобы они состояли из двух знаков, за которыми следуют две или три цифры (кроме 0 и 1, когда они непосредственно следуют за буквой).

- Владельцы ЛРС, сдавшие экзамен на эксплуатацию любительской радиостанции первой категории, при желании могут  получить или заменить шести-символьный позывной сигнал на пятисимвольный.

Ветераны радиолюбительства, имеющие разрешение на право эксплуатации любительской радиостанции первой категории в течение 20 и более лет, могут заменить свои позывные сигналы на четырехсимвольные вида 2*1 с использованием основных действующих префиксов.

Радиолюбители, имеющие спортивные звания мастер спорта и выше и активно участвующие в соревнованиях по радиосвязи, по ходатайству СРР могут заменить позывные сигналы на четырехсимвольные вида 2*1 с использованием префиксов RD, RF, RG, RJ, RL, RM, RO, RT.

Замена производится региональным управлением ГРЧЦ России на основании личного письменного заявления. Кроме ходатайства СРР в последнем случае других документов при этом представлять не надо.

12.14. Ветеранам и труженикам тыла Великой Отечественной войны  могут быть присвоены и выданы четырёх и пятисимвольные позывные сигналы с одной буквой R в префиксе. Для оформления такого позывного сигнала необходимо представить в региональное управление ГРЧЦ России заявление и копию удостоверения участника войны или труженика тыла.

По согласованию с администрациями связи Казахстана, Узбекистана и Украины сохраняются за ветеранами Великой Отечественной войны ранее выданные укороченные позывные сигналы с буквой U в префиксе.

12.15. Регулярный позывной сигнал может быть выдан индивидуальной или коллективной любительской радиостанции из числа свободных, по желанию заявителя.

Позывной сигнал с окончанием, образующий неблагозвучные буквосочетания и который можно принять за сигналы бедствия или за другие сигналы такого рода, присвоению и выдаче не подлежит.

  - Повторное присвоение ранее выдававшихся позывных сигналов другим владельцам ЛРС не допускается.

12.17. Дополнения к постоянно действующему позывному сигналу любительской радиостанции:

12.17.1. При временном перемещении в пределах территории своей области, края, республики, к присвоенному позывному сигналу через дробь добавляется буква “ А ” - в стационарных  и буква “ Р ” - в полевых условиях.

12.17.2. При работе в пределах территории Российской Федерации с подвижных наземных объектов к постоянному позывному сигналу через дробь добавляется      буква “M”.

12.17.3. При работе с плавающих объектов, которые являются собственностью Российской Федерации, к постоянному позывному сигналу через дробь добавляются буквы “MM”.

12.17.4. При работе с воздушных объектов, которые являются собственностью Российской Федерации, к постоянному позывному сигналу через дробь добавляются буквы “AM”.

12.17.5. При наличии СЕРТ - договора и национального разрешения (license) или при наличии временного разрешения (license) на эксплуатацию любительской радиостанции на территории Российской Федерации иностранным гражданам перед позывным сигналом через дробь добавляется буква R + цифра, соответствующая условному радиолюбительскому району России. (Приложение 20)

Например: R3/UR5FF.

12.17.6. При использовании вышеуказанных дополнений к позывному сигналу, владелец (оператор) любительской радиостанции обязан при радиосвязи передавать своё местонахождение. Данное требование не обязательно во время проведения спортивных мероприятий, если это не предусмотрено их Положениями. Для использования добавлений к позывному сигналу, указанных в п.п. 12.17.1 – 12.17.4 , обращение в ГРЧЦ не требуется.

12.18. ГРЧЦ России осуществляет присвоение, выдачу:

12.18.1. Позывных сигналов для коллективных любительских радиостанций организаций, имеющих всероссийский статус.

12.18.2. Специальных позывных сигналов разового использования для любительских радиостанций на время проведения мероприятий, имеющих всероссийский или международный статус.

12.18.3.  Позывных сигналов для работы со следующих территорий:

- Антарктида;

- остров Малый Высоцкий ;

- архипелаг Земля Франца - Иосифа.

12.18.4. Позывных сигналов для иностранных радиолюбителей, в том числе из стран СНГ.

12.18.5. Разрешений на установку и эксплуатацию радиолюбительских  ретрансляторов с присвоением позывных сигналов и номеров рабочих каналов.

12.18.6. Оформление разрешений на использование позывных сигналов (п.12.18.2) осуществляется на основании заявок владельцев ЛРС и ходатайств КВ- или УКВ- комитетов СРР.  За оформление разрешений на использование специальных позывных сигналов (пп. 12.18.4; 12.18.5.) взимается плата в соответствии с действующими тарифами.

12.19. Региональные управления ГРЧЦ России осуществляют:

12.19.1. Выдачу разрешений на изготовление (приобретение) и эксплуатацию индивидуальных и коллективных любительских радиостанций.

12.19.2. Присвоение и выдачу позывных сигналов любительских радиостанций, размещённых на территории Российской Федерации, в её воздушном и водном пространстве, на мобильных средствах, воздушных и водных судах.

12.19.3. Присвоение и выдачу специальных позывных сигналов разового использования на время проведения мероприятий областного, краевого и республиканского статуса (слёты, юбилеи и т.п.).

Специальный позывной сигнал должен быть шестисимвольным и иметь следующую форму:

UE (префикс) + цифра и буква, соответствующие условному территориальному делению согласно (Приложение 19) + двухсимвольная буквенная приставка.

Например: для Воронежской области UE3QAA - UE3QZZ.

Во время проведения соревнований по радиосвязи использование специальных позывных с префиксом UE запрещается.

12.19.4. Выдачу разрешений на ввоз из-за границы радиолюбительской аппаратуры на территорию Российской Федерации.

12.19.5. Выдачу разрешений для радиоуправления моделями.

12.19.6. Присвоение позывных сигналов для участия в очных соревнованиях по радиосвязи на КВ и УКВ.

12.19.7. Оформление временного или полного прекращения работы любительской радиостанции.

13.  ПОРЯДОК  ОФОРМЛЕНИЯ  РАЗРЕШЕНИЯ  НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ            ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ   РАДИОСТАНЦИИ.

13.1. Изготовление (приобретение), любительской радиостанции индивидуального или коллективного пользования может производиться только после получения письменного разрешения регионального управления ГРЧЦ России  (Приложение 6).

13.2. Заявитель, желающий получить разрешение на изготовление (приобретение) любительской радиостанции, должен обратиться в местную радиолюбительскую организацию с просьбой принять квалификационные экзамены.

13.3. Заявителю выдаётся заявление - анкета (Приложение 4) и сообщается расписание работы квалификационно-технической комиссии.

13.4. При успешной сдаче квалификационного экзамена заявитель получает справку (Приложение 5), которая действительна на протяжении шести месяцев со дня выдачи.

13.5. Для получения разрешения,  в региональное управление ГРЧЦ России, представляются следующие документы:

13.5.1. Для любительских радиостанций индивидуального пользования:

- заявление - анкета (Приложение 4) в одном экземпляре:

- две фотографии размером 3 х 4 см.;

- справка о сдаче квалификационных экзаменов (Приложение 5) или документ, выданный региональным управлением ГРЧЦ по прежнему месту жительства о сдаче разрешения на эксплуатацию любительской радиостанции (Приложение 18).

Граждане, не достигшие совершеннолетия, дополнительно представляют заявление совершеннолетнего лица (близкого родственника, опекуна), которое даёт согласие на выдачу заявителю Разрешения и берёт на себя ответственность за выполнение заявителем требований данного Регламента.

13.5.2. Для любительских радиостанций коллективного пользования:

- заявление - анкета (Приложение 4) на начальника и его заместителей (для каждого из них);

- две фотографии размером 3 х 4 см (для каждого их них);

Юридическое лицо дополнительно представляет заявление, в котором берёт на себя ответственность за обеспечение условий для работы любительской радиостанции и указывает необходимые сведения о начальнике и его заместителях (не более двух человек) и месте её размещения.

13.6. Категория коллективной любительской радиостанции определяется по категории личной ЛРС ее начальника или одного из его заместителей.

13.7. В течении тридцати дней со дня подачи документов, региональное управление ГРЧЦ России рассматривает их и выдаёт “Разрешение на  изготовление (приобретение) любительской радиостанции” (Приложение 6).

В случае отказа в выдаче разрешения региональное управление ГРЧЦ  сообщает заявителю причину отказа в письменном виде.

“Разрешение на изготовление (приобретение) ЛРС” действительно в течение шести месяцев.

13.8. Не позднее шести месяцев со дня получения разрешения на изготовление (приобретение) индивидуальной или коллективной любительской радиостанции, заявитель должен установить радиоаппаратуру, подготовить её к работе и предъявить для  технического осмотра квалификационной технической комиссии. По истечении вышеуказанного срока владелец, не предъявивший для контроля построенную (приобретенную) радиостанцию или не продливший срок действия разрешения, теряет право на изготовление (приобретение) радиостанции.

13.9. По результатам проверки составляется “Акт технического осмотра радиостанции” (Приложение 8), один экземпляр которого передается заявителю. “Акт технического осмотра радиостанции” является документом, подтверждающим, что предъявленное оборудование соответствует техническим и эксплуатационным требованиям. Если какие-либо параметры или условия требованиям не соответствуют, об этом делается запись в Акте с указанием согласованных с заявителем сроков на устранение недостатков. По истечении установленного срока производится повторная проверка радиостанции. При отсутствии замечаний в акт вносится запись об устранении отмеченных ранее недостатков. “Акт технического осмотра” действителен в течении всего срока эксплуатации ЛРС, если при этом ее категория не изменялась.

13.10. Для получения “Разрешения на право эксплуатации любительской радиостанции” индивидуального или коллективного пользования заявитель должен подать в региональное управление ГРЧЦ России следующие документы:

- “Акт технического осмотра радиостанции”;

- квитанцию об оплате регистрационного сбора.

13.11. Для повышения категории любительской радиостанции владелец подаёт в региональное управление ГРЧЦ  России следующие документы:

- заявление-анкету (Приложение 4);

- две фотокарточки размером 3 х 4 см.;

- справку о сдаче квалификационных экзаменов (Приложение 5);

- “Акт технического осмотра радиостанции”;

- действующее “Разрешение на эксплуатацию любительской радиостанции” (Приложение 9);

- квитанцию об оплате регистрационного сбора.

13.12. Удостоверения коротковолновика–наблюдателя (SWL) выдаются региональными отделениями Союза радиолюбителей России. Для получения Удостоверения заявитель предоставляет следующие документы:

- заявление-анкету (Приложение 4);

- две фотографии размером 3 х 4 см.;

14.  КВАЛИФИКАЦИОННАЯ  ТЕХНИЧЕСКАЯ  КОМИССИЯ.

- Взаимоотношения ГРЧЦ и его региональных управлений с радиолюбителями осуществляются через Союз радиолюбителей России и его региональные отделения.

14.2. Для определения квалификации заявителя или владельца любительской радиостанции, региональная радиолюбительская организация СРР создаёт квалификационную техническую комиссию.

14.3.Квалификационная техническая комиссия.

14.3.1. Квалификационная техническая комиссия создаётся и работает на общественных началах и формируется из опытных радиолюбителей, имеющих разрешение на эксплуатацию любительской радиостанции и непрерывный стаж работы в эфире не менее 3 лет и не имевших за этот период нарушений правил работы в эфире. Членами квалификационных технических комиссий не могут быть лица, работающие в организациях, занимающихся продажей радиолюбительской аппаратуры.

14.3.2. В области, крае или республике может быть создано несколько квалификационных технических комиссий. Количество членов каждой комиссии должно быть не менее трёх человек.

14.3.3.  Количество квалификационных технических комиссий и их составы определяет областная, краевая, республиканская радиолюбительская организация СРР, с которой региональное управление ГРЧЦ России заключает письменное соглашение.

В соглашении должны быть указаны:

- количество и составы квалификационных технических комиссий;

- процедура проведения экзаменов;

- место и расписание проведения экзаменов;

- порядок отчётности.

Данное соглашение подписывают начальник регионального управления ГРЧЦ и руководитель областной, краевой, республиканской организации радиолюбителей.

14.3.4. Членам квалификационной технической комиссии выдаётся удостоверение (Приложение 15) подтверждающее их полномочия на право приёма квалификационных экзаменов и проверки технического состояния приёмо-передающей аппаратуры на территории области, края, республики.

14.3.5. Экзамены должен приниматься в присутствии трех членов комиссии соответствующей квалификации. Для приема экзаменов на 1-ю категорию они должны быть владельцами любительских радиостанций 1-й категории со стажем не менее трех лет,  на 2-ю и более низкие категории - владельцами любительских радиостанций 1-й или 2-й категории со стажем не менее трех лет.

14.3.6. Срок полномочия комиссии два года со дня её утверждения. Она подотчётна конференции (общему собранию) радиолюбителей области, края или республики.

14.4. Региональное управление ГРЧЦ России имеет право проверки результатов квалификационных экзаменов. При обнаружении фактов недобросовестного отношения членов квалификационной технической комиссии к приёму экзаменов, результаты экзаменов по этим фактам аннулируются. В этом случае члены квалификационной технической комиссии лишаются права на дальнейший приём квалификационных экзаменов и её состав пересматривается, после чего заявитель сдаёт экзамен новому составу квалификационно-технической комиссии.

14.5. Перечень вопросов для сдачи квалификационных экзаменов разрабатывается Союзом радиолюбителей России и утверждается управлением ГРЧЦ Российской Федерации.

14.6. Заявитель может получить разрешение на эксплуатацию любительской радиостанции любой категории, в соответствии с его квалификацией.

14.7. Для открытия радиостанции четвёртой категории допускается заочный приём экзаменов для граждан, проживающих в населённых пунктах, отдалённых от центров организованного радиолюбительского движения, и для инвалидов.

14.8. Любое повышение категории любительской радиостанции может быть произведено последовательно по категориям, но не ранее чем через год после получения разрешения на эксплуатацию радиостанции более низкой категории, за исключением случаев повышения категории с 4-ой на 3-ю.

15.  КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ.

15.1.  Для получения четвёртой категории заявитель должен знать:

- принципы радиотелефонии и распространения радиоволн (коротких и УКВ);

- основные положения данного Регламента;

- правила проведения любительской радиосвязи;

- фонетический алфавит (Приложение 13);

- выражения Q- кода (Приложение 3);

- правила техники безопасности и пожарной безопасности на любительских радиостанциях (Приложение 1).

15.2.  Для получения третьей категории заявитель должен знать:

- теоретические и практические основы электро- и радиотехники;

- основы распространения коротких и ультракоротких радиоволн;

- принципы построения и работы антенно-фидерных устройств;

-  положения данного Регламента;

- распределение любительских диапазонов по категориям РЛС и классам излучения;

- фонетический алфавит (Приложение 13);

- радиолюбительский код и выражения Q- кода (Приложения 7 и 3);

- правила техники безопасности и пожарной безопасности на любительских радиостанциях (Приложение 1);

- уметь принимать на слух и передавать от руки  кодом Морзе смешанный (буквенно-цифровой) текст объемом 250 знаков со скоростью не менее 40 знаков в минуту с количеством ошибок не более 3-х.

15.3.  Для получения второй категории заявитель дополнительно к требованиям, приведённым в п. 15.2., должен знать:

- уметь определять неисправности любительской радиостанции, которые требуют немедленного прекращения работы;

- меры борьбы с паразитными колебаниями;

- основы электромагнитной совместимости аппаратуры;

- уметь принимать на слух и передавать от руки  кодом Морзе смешанный (буквенно-цифровой ) текст объемом 250 знаков со скоростью не менее 60 знаков в минуту с количеством ошибок не более 3-х.

15.4.  Для получения первой категории заявитель дополнительно к требованиям, изложенным в п. п. 15.2. и 15.3., должен знать:

- основные законы электро- и радиотехники:

- схемотехнические и теоретические принципы построения различных любительских радиостанций, усилителей мощности, вспомогательных и антенно-фидерных устройств;

- английский язык в объёме, достаточном для ведения типовой радиосвязи, приёма сигналов бедствия и просьбы о помощи;

- уметь принимать на слух и передавать от руки  кодом Морзе смешанный (буквенно-цифровой) текст объемом 250 знаков со скоростью не менее 90 знаков в минуту с количеством ошибок не более 3-х.

16.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ РАДИОСТАНЦИЙ В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ОЧНЫМ ВИДАМ РАДИОСПОРТА И ДЛЯ РАДИОУПРАВЛЕНИЯ МОДЕЛЯМИ.

16.1. Для обеспечения соревнований по спортивной радиопеленгации (“охота на лис”) разрешается использование передатчиков мощностью до 5 Вт каждый, работающих в телеграфном или телефонном режиме в диапазонах частот 3500 – 3650 КГц и 144 – 146 МГц.

Радиопередатчикам для спортивной радиопеленгации присваивают следующие позывные сигналы:

| № | Назначение | Позывной сигнал Телеграф телефон |
| --- | --- | --- |
| 1 | Привод | MO ( MOT ) “ лиса ” |
| 2 | “ лиса - 1 ” | MOE “ лиса - первая ” |
| 3 | “ лиса - 2 ” | MOI “ лиса - вторая ” |
| 4 | “ лиса - 3 ” | MOS “ лиса - третья ” |
| 5 | “ лиса - 4 ” | MOH “ лиса – четвёртая” |
| 6 | “ лиса - 5 ” | MO5 “ лиса - пятая ” |

16.2. Для обеспечения соревнований по радиомногоборью и двоеборью разрешается использовать радиостанции мощностью до 5 Вт, работающие в телеграфном или телефонном режиме в диапазонах частот 1830 – 1930 и 3500 – 3650 КГц.

Ответственный за проведение эфирной части соревнований должен иметь разрешение на эксплуатацию ЛРС.

16.3. Для  радиоуправления моделями  разрешается использовать радиопередатчики, работающие в диапазонах (полосах) частот 28000-28200 кГц и 144-146 МГц мощностью не более 1 Вт с занимаемой полосой частот не более 25 кГц и в полосе частот 26957-27283 кГц мощностью не более 0.5  Вт с занимаемой полосой не более 20 кГц. Использование этих передатчиков для радиосвязи категорически запрещается.

Оформление документов для получения разрешения на постройку (приобретение) и эксплуатацию передатчиков для радиоуправляемых моделей производится региональными управлениями ГРЧЦ, для чего моделист-конструктор должен представить в региональное управление ГРЧЦ заявление-анкету и фотокарточку размером 3 х 4 см.

16.4. Оформление разрешений на установку и эксплуатацию радиолюбительских ретрансляторов с присвоением позывных сигналов и номеров рабочих каналов и радиолюбительские маяки осуществляет ГлавГРЧЦ России на основании заявок региональных радиолюбительский организаций (Приложение 11 и 12) через региональные управления ГРЧЦ России.

17.  ПЕРЕМЕЩЕНИЕ   ЛЮБИТЕЛЬСКИХ  РАДИОСТАНЦИЙ  В  ПРЕДЕЛАХ  ТЕРРИТОРИИ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ.

17.1.  Владелец ЛРС имеет право на ее перемещение и эксплуатацию в пределах территории Российской Федерации без предварительного уведомления регионального управления ГРЧЦ. При перемещении ЛРС за пределы области, края, республики, в которой находится основное место расположения радиостанции,  используется основной позывной сигнал с добавлением после него через дробь одной цифры, обозначающей принадлежность к радиолюбительскому району фактического места нахождения радиостанции. Например: RA3AAА/1 - московская ЛРС, расположенная на территории первого условного радиолюбительского района России.

17.2. При перемещении ЛРС в пределах области, края, республики и при работе с подвижных объектов дополнения к постоянному позывному сигналу осуществляются в соответствии с пунктом 12.17.

17.3. При смене постоянного места проживания в пределах области, края или республики владелец ЛРС в месячный срок должен подать в региональное управление ГРЧЦ заявление о замене Разрешения с указанием нового адреса.

17.4. При переезде на постоянное место жительства в другую область, край, республику владелец ЛРС должен сдать Разрешение в выдавшее его региональное управление ГРЧЦ и получить справку о его сдаче (Приложение 18).

17.5. На основании справки заявитель имеет право по новому месту проживания на получение Разрешения на эксплуатацию любительской радиостанции имевшейся у него ранее категории без сдачи квалификационного экзамена.

При этом заявитель вправе оформить новый либо оставить старый позывной сигнал с выполнением требования п.17.1.

18.  ОФОРМЛЕНИЕ  ВРЕМЕННОГО  ИЛИ  ПОЛНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ   РАБОТЫ  ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ  РАДИОСТАНЦИИ.

18.1. При временном прекращении работы ЛРС на срок более одного года её владелец обязан письменно (Приложение 17) уведомить региональное управление ГРЧЦ и сдать Разрешение.  При этом он получает справку о временном прекращении работы ЛРС,  за ним сохраняется позывной сигнал и право на возобновление работы ЛРС без сдачи квалификационного экзамена. Возобновление работы ЛРС возможно только после подачи заявления в региональное управление ГРЧЦ России.

На период прекращения работы ЛРС владелец обязан обеспечить невозможность приведения радиостанции в рабочее состояние.

18.2. При полном прекращении работы любительской радиостанции владельцу выдаётся справка (Приложение 18) и, если другое не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации,  на протяжении 6-ти месяцев за ним сохраняется право разобрать передающую (приёмо-передающую) любительскую радиостанцию на детали, либо передать или реализовать ее другому лицу, имеющему Разрешение на эксплуатацию любительской радиостанции или разрешение на право изготовления (приобретения) любительской радиостанции.

При этом использование радиостанции на передачу не допускается.

19.  ОФОРМЛЕНИЕ  ИНОСТРАННЫМ  РАДИОЛЮБИТЕЛЯМ  ВРЕМЕННЫХ

РАЗРЕШЕНИЙ  НА  РАБОТУ С ТЕРРИТОРИИ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ.

19.1. Оформление временных Разрешений на эксплуатацию ЛРС на территории Российской Федерации иностранным радиолюбителям (включая радиолюбителей из стран - членов СНГ),  имеющим разрешения национальных администраций связи (license), осуществляется ГРЧЦ России.

19.2. Для получения временного Разрешения необходимо предоставить следующие документы:

- заявление – анкету (приложение 14);

- копию национального разрешения (license) на право эксплуатации любительской радиостанции.

19.3. Документы подаются не менее, чем за два месяца до предполагаемой даты начала работы любительской радиостанции на территории Российской Федерации.

19.4. В течении тридцати дней со дня подачи документов ГлавГРЧЦ России сообщает заявителю о принятом решении.

В случае отказа в выдаче временного Разрешения заявителю сообщается о причинах отказа.

19.5. Временное Разрешение выдаётся на срок до одного года.

19.6. За оформление временного Разрешения взимается плата в соответствии с действующими тарифами.

20. МЕЖДУНАРОДНОЕ  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  РАДИОСВЯЗИ  В

СЛУЧАЯХ  СТИХИЙНЫХ  БЕДСТВИЙ  В  ПОЛОСАХ  ЧАСТОТ,

РАСПРЕДЕЛЁННЫХ   ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ  СЛУЖБЕ.

(извлечение из Резолюции № 640 МСЭ)

20.1. Распределённые любительской службе полосы частот могут использоваться администрациями для удовлетворения нужд международной связи при бедствии.

20.2. Эти полосы частот должны использоваться только для обеспечения связи при проведении операций по спасению при бедствии.

20.3. Использование определённых полос частот, распределённых любительской службе, станциями других служб для связи при бедствии должно ограничиваться продолжительностью аварийной ситуации и конкретными географическими зонами, определяемыми ответственными органами затронутой страны.

Аварийная связь должна осуществляться только с согласия Администрации той страны, в которой произошло стихийное бедствие.

20.4. Международная связь в операциях по спасению должна избегать, насколько это                 возможно, помех сетям любительской службы.

20.5. Любительские радиостанции Российской Федерации могут быть задействованы для организации аварийной радиосвязи (как в пределах Российской Федерации, так и в международной связи) в чрезвычайных ситуациях с правом передачи информации от (для) третьих лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (Ст.13 Федерального закона “О связи”), Регламентом радиосвязи (Резолюция № 640) и международными договорённостями и соглашениями.

20.6. По согласованию с ГРЧЦ в рамках любительской службы функционирует Радиолюбительская аварийная служба (РАС).

Деятельность РАС осуществляется на основании договорённости между заинтересованными министерствами, ведомствами и Союзом радиолюбителей России.

20.7. В повседневной работе операторы ЛРС, которые принимают участие в работе РАС, обязаны придерживаться требований данного Регламента.

20.8. Процедура работы любительских радиостанций РАС в чрезвычайных ситуациях регламентируется отдельными документами, согласованными с ГРЧЦ России.

21. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОЗ/ВЫВОЗ  ЛЮБИТЕЛЬСКИХ РАДИОСТАНЦИЙ.

21.1. Порядок ввоза/вывоза любительских приёмопередающих устройств на территории Российской Федерации определяется действующим законодательством.

21.2. Ввоз из-за границы в Российскую Федерацию любительских радиостанций юридическими и физическими лицами, включая иностранных (далее заявители), осуществляется по разрешениям региональных управлений ГРЧЦ России, оформленным на основании заявлений этих лиц (Приложение 16).

21.3. Ввоз в Российскую Федерацию любительских радиостанций, временно вывезенных за границу, осуществляется на основании обязательства об обратном их ввозе, данного заявителем органам Государственного таможенного комитета при их вывозе.

21.4. Временный ввоз на территорию Российской Федерации любительских радиостанций иностранными радиолюбителями и их эксплуатация, осуществляется на основании временных разрешений, выдаваемых ГРЧЦ России под обязательства о вывозе их с территории Российской Федерации.

21.5. Действие п. 21.2. не распространяется на ввоз приёмопередающих радиостанций с коммерческими целями, что регулируется соответствующими актами законодательства Российской Федерации.

22. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ВЛАДЕЛЬЦЕВ (ОПЕРАТОРОВ)  ЛЮБИТЕЛЬСКИХ  РАДИОСТАНЦИЙ  ЗА  НАРУШЕНИЯ  ТРЕБОВАНИЙ

ДАННОГО   РЕГЛАМЕНТА.

22.1. За изготовление (приобретение) и эксплуатацию радиопередающих устройств без разрешения органов службы ГРЧЦ России, а также за передачу или продажу радиопередающих устройств лицам, не имеющим соответствующих разрешений, владельцы ЛРС, в зависимости от характера допущенных ими нарушений, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

22.2. За нарушение требований данного Регламента в тех случаях, когда эти нарушения не влекут за собой ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, к владельцам любительских радиостанций могут применяться следующие меры:

22.3. Предупреждение - за нарушение требований пунктов: 10.3; 10.6; 10.13.1; 10.13.2; 11.2.4; 11.2.10; 11.2.12; 11.2.13; 11.2.19 данного Регламента.

22.4. Приостановление действия разрешения на эксплуатацию на срок до трёх

месяцев за нарушения требований пунктов:11.2.6; 11.2.9; 11.2.14; 11.2.15  и при повторном нарушении требований одного или нескольких пунктов: 10.3; 10.6; 10.13.1; 10.13.2; 11.2.4; 11.2.10; 11.2.12; 11.2.13; 11.2.19 данного Регламента.

22.5. Приостановление действия разрешения на эксплуатацию на срок от трех месяцев до одного года за нарушение требований одного пунктов: 11.2.5; 11.2.7; 11.2.8; 11.2.16; 11.2.17; 11.2.18; 11.2.20 и при повторном нарушении требований  пунктов: 11.2.6; 11.2.9; 11.2.14; 11.2.15  данного Регламента.

22.6. Аннулирование разрешения на эксплуатацию за нарушение требований пунктов: 11.2.1; 11.2.2; 11.2.3; 11.2.11; 13.4 и при повторном нарушении требований одного или нескольких пунктов: 11.2.5; 11.2.7; 11.2.8; 11.2.16; 11.2.17; 11.2.18; 11.2.20  данного Регламента.

Вопрос о выдаче нового Разрешения на эксплуатации любительской радиостанции в этом случае может рассматриваться не ранее через два года (с пересдачей экзаменов).

22.7. Меры за нарушения требований настоящего Регламента применяются региональными управлениями ГРЧЦ России (по согласованию с КТК) на основании фактов нарушений, зафиксированных пунктом технического контроля органов службы ГРЧЦ России или общественными контролерами СРР в аппаратном журнале или на магнитной ленте, или по обращению радиолюбительских организаций или юридических и физических лиц (при документальном подтверждении). При этом региональное управление ГРЧЦ России письменно уведомляет о своем решении владельца (начальника ) любительской радиостанции, допустившей нарушение.

22.8. Владелец (начальник) любительской радиостанции при получении письменного предписания о приостановке действия или аннулировании Разрешения на эксплуатацию любительской радиостанции обязан выполнить принятое решение и в пятидневный срок сдать Разрешение на эксплуатацию ЛРС в региональное управление ГРЧЦ России.

22.9. Владелец любительской радиостанции может обжаловать решение регионального управления ГРЧЦ России в ГРЧЦ России, а также в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

23. КОНТРОЛЬ  ЗА  РАБОТОЙ  ЛЮБИТЕЛЬСКИХ   РАДИОСТАНЦИЙ.

23.1. Контроль за работой любительских радиостанций осуществляется органами службы ГРЧЦ России.

23.2. По решению органов службы ГРЧЦ России для контроля за работой любительских радиостанций Российской Федерации могут привлекаться члены КТК и общественные инспекторы-контролеры СРР.

23.3. Общественным контролёрам выдаётся удостоверение и при работе в эфире разрешается к постоянному позывному сигналу через дробь добавлять букву “ K” (контроль) (Приложение 15).

23.4. Владелец (начальник) любительской радиостанции должен обеспечить представителям органов службы ГРЧЦ России при предъявлении ими соответствующих удостоверений свободный доступ к документации, аппаратуре и сооружениям любительской радиостанции для осуществления их проверки.

23.5. Результаты проверки фиксируются письменно в акте (Приложение 19)  с обязательным ознакомлением под роспись владельца любительской радиостанции.